Технические характеристики коммутатора тока CI-30A

Коммутированный ток/напряжение – 30А/100В.

Программированный срок времени отключения – 0,01..10,00с, дискретностью 0,01с.

Программированный срок времени включения – 0,0...50,0с,  дискретностью 0,1с

Программированный срок времени начала цикла запаздывания – 0,00...5,00с, устанавливается дискретностью 0,01с.

Точность синхронизации начала цикла  ± 1µс

Точность сформирования время включения и отключения ± 5µс.

Программированное время начала и конца цикла коммутации.

Программированная дата начала и конца цикла коммутации.

Три программированные режимы коммутации.

Программированная фаза коммутации.

Программированное состояние коммутатора в STOP режиме.

Установление зоны времени UTC  ± 10ч.

Рабочие условия коммутатора:

- Температура – 5о С... +50оС

- Относительная влажность (60±20)%

Питание – постоянное напряжение (10..15)В

Потребляемая мощность 2Вт

Размеры коммутатора 210х165х90мм

Вес коммутатора 1,1кг