Техническое описание катодной станции

1.Назначение

Станция катодной защиты  предназначена для охраны металлических конструкций (трубопроводы, резервуары)  от корозии.

Модификации катодных станций по выходным параметрам показаны в таблице 1.

1.таблица

| Тип | Uмакс(В) | Iмакс(A) |
| --- | --- | --- |
| KS-48-20 | 48,00 | 20,00 |
| KS-48-10 | 48,00 | 10,00 |
| KS-48-5 | 48,00 | 5,00 |
| KS-48-2,5 | 48,00 | 2,50 |
| KS-24-10 | 24,00 | 10,00 |
| KS-24-5 | 24,00 | 5,00 |
| KS-24-2,5 | 24,00 | 2,50 |
| KS-24-1,0 | 24,00 | 1,000 |
| KS-12-5 | 12,00 | 5,00 |
| KS-12-2,5 | 12,00 | 2,50 |
| KS-12-1,0 | 12,00 | 1,000 |
| KS-12-0,5 | 12,00 | 0,500 |

2.Технические параметры

1.Напряжение питания – (160…250)В, чястотой (47…63)гц;

2.Максимальное выходное напряжение до 48В;

3.КПД – не хуже 80%;

4.Диапазон рабочих температур – от -40 OC до +50OC;

5.Относительная влажность до 98%;

6.Входное сопротивление цепи измерения потенциала ≥10MoM;

7.Диапазон регулировки выходного напряжения от 0 В до Uмакс ;

8.Диапазон регулировки выходного тока от 0A до Iмакс;

9.Диапазон регулировки и измерения защитного потенциала (0...3000)мВ;

10.Погрешность измерения потенциала - 1%;

11.Погрешность измерения тока - 1,5%;

12.Погрешность измерения напряжения – 1,5%;

13.Габариты 700 x 500 x 270 мм;

14. Вес 25  кг;