Технические характеристики сигнализатора загазованности US-03

Число контролируемых каналов:                                                   1.

Работчий режим прибора:                                          непрерывный.

Время подогрева сигнализатора:                   не более чем 15мин.

Длина кабеля между сигнализатором и датчиком: не более 300м.

Габариты прибора                                              (158 x 182 x 62) мм.

Масса прибора:                                                           не более  2 кг.

Потребляемая мощность:                                        не более  10Вт.

Условия эксплоатации:

a) относительная влажность  (60 ( 20 ) %.

b) атмосферное давление (101 ( 4 ) kPa.

с) температура эксплоатации -30  0C до +40 0C.

Сигнализатор питается от сети переменного тока напряжением  220+22-33В, частотой (50±1)Гц.