Технические характеристики сигнализатора загазованности US-04M

Число контролируемых каналов:                           от 1 до 16.

Диапазон измерения:                                     (0 - 50) %НКПР.

Разрешающая спасобность:                                0,1%НКПР.

Чувствительность:                                                0.1%НКПР.

Количество аварийных уровней:                                          2.

Дискретность установки аварийного уровня:         1%НКПР.

Точность включения аварийного сигнала:            ±3%НКПР.

Диапазон установки аварийных уровней:        5...50%НКПР.

Время включения аварийного сигнала:        не более 10сек.

Время подогрева сигнализатора:           не более чем 1мин.

Время стабилизации индикации:           не более чем 10сек.

Потребляемая мощность:                            не более  50Вт.

Максимальная нагрузка в цепи реле:                     8A,220В.

Работчий режим прибора:                                непрерывный.

Индикация   - цифровая, звуковая и светловая.

Масса прибора:                                            не более  10 кг.

Диапазон рабочих температур (-20 ...+50)ºC.

Габариты прибора  .............................(483 x 266 x 199) мм.

Сигнализатор питается от сети переменного тока напряжением  220+22-33В, частотой (50±1)Гц.