Технические характеристики сигнализатора загазованности US-06

Контролируемый газ – метан, пропан.

Аварийные уровни:

- нижний аварийный предел-(15-23)% НКПР*

- верхний аварийный предел-(35-43)% НКПР.

Время реакции аварийного сигнала < 10сек.

Уровень звукового сигнала 85db/0,3м.

Время подготовки к работе  < 1мин.

Релейный выход срабатывает:

- превысив верхний аварийный предел;

- при неработоспособном датчике.

Диапазон рабочих температур (-20 ...+45)ºC.

Относительная влажность (60 ± 20)% при +25ºC.

Атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

Сигнализатор питается от сети переменного тока напряжением  220+22-33В, частотой (50±1)Гц.

* НКПР (нижнего концентрационного предела распределения пламени).